Club Aéreo de San Fernando

LISTA DE CHEQUEO

CC-KEB

CESSNA 172 B

1961

Esta lista debe permanecer en la aeronave

Velocidades

| Vm | 115 MPH |
| --- | --- |
| Vf | 55-100 MPH |
| Va | 59-140 MPH |
| Vc | 140-160 MPH |
| Vne | 160 MPH |
| Crucero | 120 MPH |

STALL

| FLAPS | 0º | 20º | 40º | 60º |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UP | 58 | 60 | 66 | 82 |
| 10º | 54 | 56 | 62 | 76 |
| 40º | 51 | 53 | 58 | 72 |

Peso Balance

|  | WEIT | MOMENT |
| --- | --- | --- |
| Avión Vació | 1305,5 | 49,5 |
| Aceite | 15 | -0.3 |
| Piloto y Copiloto | 340 | 12.2 |
| Fuel 36 gal a 6lb/gal | 135 | 6,5 |
| Pasajeros | 340 | 23.8 |
| Equipaje | 64,5 | 6.1 |
|  | 2200 | 97,8 |

CABINA

- TRABAS DE CONTROLES - Revisar

- MASTER - ON

- NIVEL DE COMBUSTIBLE Y     ESTANQUE AUXILIAR - Verificar

- BOMBA AUXILIAR - Revisar

- FLAP - FULL

- MASTER – OFF

FUSELAJE (Lado Izquierdo)

- PUERTA - Revisar

- TREN DE ATERRIZAJE – Revisa flexibles, hidráulicos,  presión neumáticos, marcas de fe.

- CUÑAS – Remover

- VENTANA LATERAL Y TRASERA – Limpias

- PORTA EQUIPAJES – Revisar

- CONDICIONES DEL FUSELAJE – Revisar

EMPENAJE

- CONDICION GENERAL – Revisar

- SUPERFICIES DE CONTROL – Libre movimiento

- VISAGRAS Y UNIONES T. PROFUNDIDAD – Revisar

- VISAGRAS Y UNIONES TIMON DIRECCIONAL – Revisar

- LUZ DE COLA BLANCA – Revisar

FUSELAJE LADO DERECHO

- CONDICION DEL FUSELAJE – Revisar

- TAPA ESTANQUE AUXILIAR – Asegurada

- VENTANA LTERAL Y TRASERA – Limpias

- PUERTA – Revisar

- TREN DE ATERRIZAJE – Revisa flexibles, hidráulicos,  presión neumáticos, marcas de fe.

- CUÑAS – Remover

ALA DERECHA

- CONDICION DE LA SUPERFICIE – Revisar

- FLAP – Revisar

- ALERON – Revisar

- BORDE MARGINAL – Revisar, luz verde.

- BORDE DE ATAQUE – Revisar

- DESPICHAR ALA

- MEDICION DE COMBUSTIBLE

- TAPA DE ESTANQUE – Cerrar y asegurar.

NARIZ

- NIVEL DE ACEITE – Max 9/4, Min 6/4 (Asegurar tapa)

- DEPICHE MOTOR

- TUBO ESCAPE – Revisar

- HELICE – Revisar fuga hidráulica.

- CORREA DE ALTERNADOR – Revisar

- ADMISION DE AIRE – Revisar

- TREN DELANTERO – Revisar amortiguador, presión de aire

- ORIFICIO ESTATICO – Sin obstrucción

ALA IZQUIERDA

- MEDICION DE COMBUSTIBLE

- TAPA DE ESTANQUE – Cerrar y asegurar

- CONDICION DE LA SUPERFICIE – Revisar

- BORDE DE ATAQUE – Revisar, Indicador de Stall

- REMOVER SEGURO PITOT

- BORDE MARGINAL – Revisar, luz Roja

- ALERON – Revisar

- FLAP – Revisar

- DESPICHAR ALA

ANTES DE PONER EN MARCHA

- Pre-vuelo Exterior – COMPLETO

- Selector de Combustible – AMBOS

- Mater – ON

- Verificar  Combustible

- Radios y Luces – OFF

- FLAP – SUBIR

PUESTA EN MARCHA

- Mezcla – RICA

- Aire Caliente – ADENTRO

- Hélice - MAXIMA RPM

- Primer como se requiera

- Magnetos – AMBOS

- Acelerador – 1/8

- Área Hélice – GRITAR LIBRE

- Ignición (1000 RPM)

- Presión de Aceite y Combustible – CHEQUEAR

- Encender Radio – CHEQUEO FRECUENCIA

- Luz de Navegación y Rodaje – ENCENDER

- Radiar Intenciones

- Frenos – PROBAR

PRUEBA DE MOTOR (EN LOSA)

- Chequeo y ajuste general de instrumentos

- Mandos – LIBRE MOVIMIENTO

- Trim – EN POSICION DE DESPEGUE

- Frenos – PONER

- Acelerador – 1800 RPM

  - Presión de Aceite – RANGO VERDE, AMPERIMETRO EN CARGA

  - Magnetos – CHEQUEAR (Máx. 50 RPM c/u)

  - Aire Caliente – CHEQUEAR

  - Paso Hélice – BAJA 1200 RPM Y RECUPERAR (2 VECES)

  - Relentí – COMPROBA MASA (550 RPM)

  - Mezcla – VERIFICAR CORTE A 1000 RPM

- Puertas y ventanas – CERRADAS

- Cinturones – ABROCHADOS

- Condición de Pasajeros – Verificar

- Radiar Listo al Despegue.

DESPEGUE

- Normal

  - Flap – ARRIBA

  - Aire Caliente – ADENTRO

  - Acelerador – FULL

  - Rotación – 60 MPH

  - Velocidad de Ascenso – 85 MPH

- Máxima Perfomance

  - Flap – ARRIBA

  - Aire Caliente – ADENTRO

  - Acelerador – FULL

  - Rotación – 60 MPH

  - Velocidad de Ascenso – 85 MPH

ASCENSO NORMAL

  - Mezcla – RICA

  - Potencia – 23.5¨ a 2400 RPM

  - Velocidad – 80 a 90 MPH

  - 500 Ft. – LUCES  OFF

CRUCERO

- Potencia (55% a 75%) según tabla

- Trim – COMPENSADO

- Mezcla – COMPENSADA

- Acelerador – 2250 RPM a 2400 RPM

DESCENSOS

- Mezcla – RICA

- Potencia – COMO SE DESEE

- Aire Caliente – COMO SE DESEE

ANTES DE ATERRIZAR

- Radiar Posición

- Luces – ON

- Mezcla – RICA

- Selector de Combustible – AMBOS

- Hélice – Altas RPM

- Aire Caliente – ON

- Velocidad – 70-80 MPH

- PISTA SEGURA AIRE CALIENTE OFF

- Radio – OFF

- Luces – OFF

- Flap – ARRIBA

- 1000 RPM

- Mezcla – POBRE

- Master – OFF

- Ignición – OFF

# Text boxes

EN LOSA

PRE-VUELO (C-172B/KEB)

Cessna 172B 1961

(2200 Lb  +3.8  -1.52)

EN AIRE

PARADA

CANCELAR PLAN DE VUELO